Charakterystyka kotła warzelnego gazowego

| Kocioł warzelny gazowy |
| --- |
| Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm³ | 140 - 160 |
| Średnica zbiornika warzelnego | mm | 670 - 690 |
| Średnica obudowy | mm | 930 - 960 |
| Wymiary (długość x szerokość) | mm | 1050 x 1300 |
| Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 880 - 920 |
| Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 410 - 450 |
| Moc cieplna | kW | 22 |
| Przyłącze gazu | " | R¾" |
| Odprowadzanie spalin |  | A1 |
| Zasilanie elektryczne |  | ~ 230 V 50 Hz |
| Pojemność ogrzewacza | dm³ | 23 - 27 |
| Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 |
| Przyłącze zimnej wody | " | G ½" |

Kocioł gazowy fabrycznie przystosowany do zasilania gazem ziemnym sieciowym.